## Slide 1: MPU6050 IMU sensor
110611103鄭庭安
111611073高毓襄
111611038陳千睿

## Slide 2: 110611103鄭庭安 Paper: Noise Attenuation on IMU Measurement For Drone Balance by Sensor Fusion 無人機穩定性提升：基­於 MPU-6050 IMU感測器整合技術之研究分析
背景：無人機要確保在空中控制、飛行順利，穩定性是重要的一環。
但由其馬達和外界（e.g.風）造成的雜訊，皆會對穩定性造成不良影響。
因此此研究著重於透過Kalman filter /Complementary filter 處理 IMU（慣性量測單元）數據，以提升無人機的飛行穩定性。

## Slide 3
工作原理(Working principles)：
陀螺儀（Gyroscope）：透過微機電系統（MEMS）技術測量三軸角速度 (ωx,ωy,ωz)
加速度計（Accelerometer）：感測相對重力加速度的三軸線性加速度(ax,ay,az)
應用：採用 MPU-6050 IMU 感測器。
即時測量滾轉角（Roll）、俯仰角（Pitch）
與偏航角（Yaw），
輸出包含角速度（來自陀螺儀）與
線性加速度（加速度計）
這些感測數據經filter後，
用於強化飛控系統中的 PID 控制
確保飛行中的穩定。

## Slide 4: 效能分析/數據處理： 加速度計：受雜訊影響不大 ，不需濾波器 陀螺儀：角速率受雜訊影響大，使用EMA濾波器後 有效減少雜訊，接收訊號標準差減小

## Slide 5: EMA Filter (Exponential moving average filter)
EMA（指數移動平均）是一種一階無限脈衝響應（IIR）濾波器，
透過對舊資料施以指數遞減的加權係數，使其影響逐漸減弱，
從而有效抑制雜訊，並使其趨近於零。
平滑因子的影響
越大，EMA 對新數據變化反應越快（但平滑效果變差）
越小，EMA 越平滑，但對變化反應較慢

## Slide 6: 設計挑戰
1. 馬達震動雜訊
無人機馬達運轉時會產生高頻雜訊（最高可達 480Hz），
干擾陀螺儀的量測資料，
進而導致 PID 控制不穩，甚至造成馬達過熱。
解決方案：EMA 濾波器應用於陀螺儀數據，採用平滑係
數 β=0.1 抑制高頻雜訊（平滑，但對變化反應較慢）
2. PID 控制不穩定：
IMU 數據不準可能導致 PID 調整過度，
引發電機過熱與損壞
解決方案：感測器整合加速度與角速度資料，以降低雜訊

## Slide 7: 111611073高毓襄 Paper: Analysis of Inertial Measurement Accuracy using Complementary Filter for MPU6050 Sensor
應用及背景：
Sensor: MPU6050: 含有三軸加速度計與三軸陀螺儀（6軸 IMU）。為一款低成本的慣性運動追蹤感測器。
應用(p960)：
  室內環境中定位與移動分析，尤其針對消防員在室內作業時的運動與位置追蹤。
可用於行動裝置、VR頭盔、Wii控制器、人體動作擷取裝置等。

## Slide 8: 工作原理：
MPU6050 結合三軸加速度計與三軸陀螺儀
  加速度計量測線性加速度；陀螺儀量測角速度。
資料處理與過濾原理：
  原始輸出數據會受到雜訊與偏移誤差影響（如：白噪聲、偏移穩定度、隨機漫步等）。
  為改善此現象，使用高通濾波器(快速變動資訊)和低通濾波器(濾高頻雜訊)結合。

## Slide 9: 感測器工作表現： 未使用濾波器的情況： XYZ三軸的原始量測結果與理論閾值有明顯差異。 存在可觀察的雜訊與偏移誤差。

## Slide 10: 感測器工作表現： 使用 complementary filter 後的表現： 濾波後的量測值與理論閾值曲線高度一致。 誤差縮小至約 ±1.5°，顯著優於未處理資料。 準確率提升至約 95%，達到研究目標。

## Slide 11: 設計挑戰：
存在問題：
  感測器數據中包含高頻雜訊、隨機偏移、白雜訊等。
  IMU 原始資料的穩定性與準確性不佳，導致移動追蹤與定位容易累積誤差。
  陀螺儀：響應快但易漂移；加速度計：穩定但對快速動作不敏感。
解決方法：
  使用 complementary filter 進行資料融合，克服單一感測器的不足。

## Slide 12: 其他：
硬體架構：感測器供電來自 ESP8266；使用 I2C 通訊協定。
軟體平台：使用 Blynk App 作為 IoT 平台，顯示 X、Y、Z 軸的角度資訊。
測試方式：
  使用 Goniometer（測角器）驗證角度準確性。
  進行靜態與動態測試（板子旋轉360度）。

## Slide 13: 111611038陳千睿 Paper: Using of Measuring System MPU6050 for the Determination of the Angular Velocities and Linear Accelerations

## Slide 14: 應用
量測加速度與角速度，並將角速度對時間積分，得到角度，得知目前的角度，追蹤人體在空間中的移動狀態。
問題：
經過積分後，雜訊會放大，即使不動，角度也會逐漸改變 (zero drift)。可使用 alpha-beta filter 或 Kalman filter 減少雜訊造成的影響。

## Slide 15: 工作原理
加速度：當有加速度時，質量塊會受力產生偏移，使靜電力改變，量測靜電力即可得知加速度量值。
角速度：當有角速度時，會有科氏力產生，讓內框架和外框架的距離改變，使電容值改變，量測電容值即可得知角速度量值。

## Slide 16: 量測表現
運作頻率最高 400 kHz
可由程式控制的量測範圍：± 250, ± 500, ± 1000, ± 2000 ° / s
16-bit ADC
內建 lowpass 濾波器，可降低雜訊

## Slide 17: 挑戰
角速度量測單元，不只受旋轉的科氏力影響，也會受平行於此方向的線性加速度影響，所以量出來的值是角速度和加速度相加後的結果。
解決方法
使用兩個量測單元，分別產生相反方向的科氏力，再將他們相減，即可將線性加速度抵消，只剩下角速度的值。