## Slide 1: 微機電智慧產品技術分析 hall effect sensor on Tablets
110611103鄭庭安

## Slide 2: Samsung Tab S7 1.https://www.samsung.com/tw/support/mobile-devices/galaxy-tab-s7-fe-5g-product-specifications/

## Slide 3
市場分析
2.https://www.maximizemarketresearch.com/market-report/global-tablet-market/115033/
Notes: Covid online working/ learning

## Slide 4
市場分析
3.https://reports.valuates.com/market-reports/QYRE-Auto4H10880/global-hall-effect-switch-ics

## Slide 5: Hall sensors 工作原理

## Slide 6: AH1389 霍爾效應開關IC 價格： NTD 26.34元
特點：
小型、簡單、通用的非接觸式開關
常見平板的智慧型保護殼的開/關檢測
性能：
AH1389元件是單極霍爾效應開關（unipolar)
在整個運作電壓和溫度範圍內提供高靈敏度
具有用於獨立檢測北極或南極的雙輸出功能
規格：
輸出1開關在北極磁通量強度低於-25G的情況下導通，並且在磁通量超過-20G時打開
輸出2開關在南極磁通量強度高於+25G的情況下導通，並且在磁通量低於+20G的情況下打開
微功率AH1389元件針對可擕式和電池供電應用而最佳化
在1.6V至3.6V供電電壓下運作，平均耗電量僅為4μA
這款元件在-40°C至+85°C溫度範圍內運作，並且具有8kV的高ESD 額定值，用於提高可靠性和簡化最終設備製造期間的處理

## Slide 7: AH1389 霍爾效應開關IC
細部設計：
販售公司：
4.https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AH1389.pdf

## Slide 8
Hall Effect-Based Devices—Why?/Why Not?
文獻1 綜合比較： A Comprehensive Review of Integrated Hall Effects in Macro-, Micro-, Nanoscales, and Quantum Devices
可運行溫度區間大
(-40 to +150 °C)
電氣隔離
Galvanic isolation
非接觸式感應
不受環境條件影響
（如塵土、濕度、振動）
優點：
缺點：
僅適用於10厘米以內的電流測量距離
易受外部磁場干擾
溫度影響電阻和靈敏度

## Slide 9
Hall Effect-Based Devices—Why?/Why Not?
文獻1. 綜合比較： A Comprehensive Review of Integrated Hall Effects in Macro-, Micro-, Nanoscales, and Quantum Devices
優點：
缺點：
可以測量零速度
由低載流子密度的半導體材料製成
可以有更高的電壓
與周圍機械部件無接觸
增加耐用性和靈敏度
偏移電壓高（對12V電源可達100mV）
即使沒有磁場，偏移電壓也會存在，
由於物理不準確性和材料的不均勻性所致
需要額外的控制電極來抵消無磁場時的輸出

## Slide 10
Hall effect sensor不同用途比較
文獻2. A Method for Indoor Navigation Based on Magnetic Beacons using Smartphones and Tablets
Hall effect sensor主要功能：
用於智能手機和平板電腦中的室內導航，
通過磁性信標Beacon生成的AC磁場進行檢測

## Slide 11: 比較其他方法： 光學傳感器需要直接的路徑 無法穿透固體物體 可能會受到環境光的影響
優點：
成本低廉、整合方便
低頻磁場抗干擾能力強
穿透力高適合室內環境
缺點：
環境中的鐵磁材料會干擾磁場
降低導航系統的精度
需放置大量beacon維護成本高

## Slide 12: 比較其他方法：
GPS信號可以穿透一些材料
但易被密集結構阻擋
IMU不依賴外部信號
穿透力不是一個因素
但其精度在室內沒有
外部參考點時可能會下降

## Slide 13
Hall effect sensor不同用途比較
文獻3. Development of a new generation of Magnetic contact based on Hall-Effect sensor
Hall effect sensor主要功能：
用於安全和報警系統的新一代磁性接觸器，
結合了霍爾效應傳感器和微控制器
優點：
高靈敏度、有溫度補償
免受磨損、抗干擾能力強
缺點：
相對複雜、成本較高NT$614
需要電源、需要專門的安裝和維護

## Slide 14
磁簧繼電器（reed relay)
優點：成本低（NT$171.02）
結構簡單、不需要電源供應
缺點：易受磨損和環境影響，
靈敏度較低，不能進行複雜的檢測和分析
MEMS技術：
優點：多樣化感測能力，如震動檢測
可以區分敲擊和破壞行為
缺點：需要複雜的微處理器計算
成本更高，專用性不強

## Slide 15
參考資料/網站：
1.https://www.samsung.com/tw/support/mobile-devices/galaxy-tab-s7-fe-5g-product-specifications/
4.https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AH1389.pdf
3.https://reports.valuates.com/market-reports/QYRE-Auto-4H10880/global-hall-effect-switch-ics
2.https://www.maximizemarketresearch.com/market-report/global-tablet-market/115033/
5.https://www.globalmarketestimates.com/market-report/global-touch-screen-display-market-3019
參考文獻：
1. A Comprehensive Review of Integrated Hall Effects in Macro-, Micro-, Nanoscales, and Quantum Devices
2. A Method for Indoor Navigation Based on Magnetic Beacons using Smartphones and Tablets
3. Development of a new generation of Magnetic contact based on Hall-Effect sensor